## Slide 1: Ligne de lumière SE1
Antonin Borot , Christina Alexandridi, Lou Barreau, Margherita Turconi, Bertrand Carré, Pascal Salières
Marc Billon, Ismael Vadillo-Torre

## Slide 2: Lignes de lumière attoseconde sur ATTOLAB/orme
Salle laser
FAB1-FAB10
SE1: Developpement de plusieurs lignes de lumière (IR/XUV) attoseconde/femtoseconde polyvalente et à haute énergie
SE10: Développement d’une nouvelle ligne de lumière attoseconde/femtoseconde
polyvalente et à très haute cadence
SE 1 20mJ, 1kHz
SE 10
2mJ
10 kHz
XUV10
XUV1
Mise en forme du faisceau NIR avant génération
Mise en forme du faisceau XUV après génération

## Slide 3: Les objectifs de la ligne SE1
Spectroscopie harmonique
Photo-ionisation en phase gaz
Photo-émission en phase solide
Applications de SE1
Flux XUV élevé
processus multiphotoniques
expériences à faible S/B)
Expériences à plusieurs faisceaux
pompe, sonde,
alignement moléculaire,
excitation électronique,
…
Combinaison de plusieurs diagnostics
RABBIT,
interférométrie à 2-sources,
réseau d’excitation,
….
Mise en forme spatio-temporelle
Synthèse d’onde /OPA
Phare attoseconde
Faisceau de Laguerre Gauss
Ligne de lumière adaptée aux études qui demandent des impulsions IR d’énergie > 5 mJ:

## Slide 4: Les trois blocs de la ligne
Mise en forme spatio-temporelle du faisceau IR
Génération du faisceau XUV attoseconde
Caractérisation/utilisation du faisceau XUV attoseconde

## Slide 5: La mise en forme spatio-temporelle
Axe 3- le phare attoseconde multicycle
3
Axe 2- synthèse d’onde par mélange à deux couleurs
2
Axe 1- impulsions laser quasi-monocycle
1
20mJ
20fs

## Slide 6: AXE1: Post-compression dans une fibre creuse
Impulsions attosecondes isolées dans l’XUV
Impulsion laser quasi-monocycle dans le visible

## Slide 7: AXE2: synthese d’onde par mélange de couleurs
Projet Optiwave (S. Haessler, Chaire Junior PALM 2014)
Porté au LIDYL par M. Turconi
λ=800nm
λ1=800nm
λ2=1200nm
Impulsions quasi-monocycle
modulation
porteuse
=> Train d’impulsions attosecondes
=> Impulsion attoseconde isolée
H. Merdji et al, Optics Lett 32, 3134 (2007)
A. Takahashi et al, Nat Com 4, 2691 (2013)

## Slide 8: AXE2: synthese d’onde par mélange de couleurs
Impulsions attosecondes isolées intenses dans l’XUV
Impulsion laser mise en forme temporellement dans le visible
SE1

## Slide 9: Axe 3: Le phare attoseconde
Rotation des fronts d’onde
H. Vincenti and F. Quéré, PRL 108, 113904 (2012)
J. Wheeler et al,
Nat Phot, 7 651 (2013)
Génération de plusieurs impulsions attosecondes isolées synchronisées
Technique universelle, qui fonctionne dans les gaz et les plasmas
Projet IMAPS (A. Borot, Chaire Junior PALM 2016)

## Slide 10: Axe 3: Le phare attoseconde
(1) Diagnostic de l’interaction:
Phase absolue, énergie et spectre
(2) Dispositif pompe atto-sonde atto
(3) Spectre de photoélectrons ou de photo-ions
(4) Spectroscopie d’absorption (transcient-absorption spectroscopy)
(5) Spectroscopie de dispersion (transcient-dispersion spectroscopy)
Design de la beamline phare attoseconde
Filtres spectraux

## Slide 11: La versatilité de la ligne SE1
NIR, 20fs
visible, 5fs
Phare atto
IR ajustable, 25fs
Train atto
Atto unique
Groupe d’atto isolées

## Slide 12: Table optique de génération et distribution XUV
Faisceaux IR:
auxiliaire
pour la HHG

## Slide 13: Configurations de la chambre ‘carrée’
Config. « applications »
Diagnostic spatio-spectral

## Slide 14: Ligne XUV: Configuration à 2 foyers

## Slide 15: Premiers résultats sur SE1
Axe 3- le phare attoseconde multicycle
3
Axe 2- synthèse d’onde par mélange à deux couleurs
2
Axe 1- impulsions laser quasi-monocycle
1
Ligne directe
2017?
Démarre en jan 2017
Démarre début 2017

## Slide 16: Premiers photons XUV sur SE1
H45 – 70eV

## Slide 17: Observation des premiers effets de CEP
CEP lockée
CEP non lockée

## Slide 18: Premiers effets de CEP
La CEP du laser est directement liée à la phase des franges spectrales
Possibilité de faire de la stabilisation in-situ sur le signal harmonique?
G.Sansone et al., PRL 92, 11 (2004),

## Slide 19: Programmes à court terme
Foyer NIR
Refocalisation du foyer de génération dans le spectromètre à temps de vol:
premiers photo-électrons en décembre?

## Slide 20: Programme à cours terme
Axe 3- le phare attoseconde multicycle
3
Axe 2- synthèse d’onde par mélange à deux couleurs
2
Axe 1- impulsions laser quasi-monocycle
1
2017?
Démarre en jan 2017
Démarre début 2017