## Slide 1
Le Laser FAB1-10
B. Bussière, X. Chen, P.-M. Paul, A. Golinelli, F. Waternaux (Amplitude Technologies)
J.-F. Hergott, F. Lepetit, P. D'Oliveira, M. Perdrix, O. Tcherbakoff (CEA/LIDyL/SLIC)
et aussi: les groupes ATTO, DyR, ILS et tous les collègues d'ATTOLAB qui ont contribué à définir les besoins
Les procédures d'accès aux plateformes laser d'ATTOLAB

## Slide 2
Laser FAB1-10
Lignes de lumière "FAB1 et FAB10"
FAB1 et FAB10 = lignes de lumière pour expériences de dynamique ultra-rapide en phase gaz et solide
7 partenaires concernés: LIDyL, ISMO, LFP, SOLEIL, ESML, LSI, LPS
FAB1 et FAB10 comprendront à terme le laser FAB1-10, des dispositifs de post-compression et des dispositifs élaborés de génération de pulses XUV femto/atto.
FAB10
Ampli. 10kHz
15fs; 2mJ
15fs; 15mJ
FAB1
Ampli. 1kHz
Post-
comp
Post-
comp
<10fs; 5mJ
<10fs; 1mJ
HHG
UVX- fs, as
800nm; 10kHz
Partie basse énergie (Front end)
stabilisé CEP
stabilisé CEP
stabilisé CEP
stabilisé CEP
stabilisé CEP
HHG
UVX- fs, as
Laser FAB1-10
FAB1
FAB10
SE1
SE10
Notes: FAB1-10=lignes de lumière pour phase gaz et solide, 7 partenaires concernés, comprend à terme lasers, dispositifs de post-comp, dispositifs élaborés de génération de pulses XUV femto/atto, Dans mon exposé je vais me limiter au laser.

## Slide 3
15fs; 2mJ
15fs; 15mJ
Spécifications particulières :
Durée d'impulsion << 20fs
Durée ajustable en mode FT de 50fs à la durée minimale
Accordabilité de 760nm à 840nm en régime 50fs
Contraste temporel : moins de 1% de l'énergie totale dans le piédestal
LASER FAB 1-10
FAB10
Ampli. 10kHz
FAB1
Ampli. 1kHz
800nm; 10kHz
Partie basse énergie (Front end)
stabilisé CEP
stabilisé CEP
stabilisé CEP
Laser FAB1-10
Caractéristiques générales :
Laser dual 1kHz/10kHz
Milieu laser : Titane-Saphir
Stabilisation CEP
Fiabilité élevée (plateforme)
Flexibilité
Stratégie: développer avec un industriel un laser offrant les spécifications finales tout en disposant au plus vite d'un laser très performant pour démarrer les expériences.

## Slide 4
Partenaire :
Motivations :
L'un des leaders dans le domaine des lasers femtoseconde intenses
Expérience positive de Laboratoire de R&D commun CEA/AT "IMPULSE" depuis 2009
Co-propriétaire avec CEA de la stabilisation CEP par actuateur Electro-optique
AT dispose d'une technologie exclusive (Mazzler) procurant un avantage pour la génération d'impulsions courtes (17fs livrées @200TW, 10Hz) et l'accordabilité.
Accord de collaboration avec Amplitude-Technologies

## Slide 5
Durée 16 fs démontrée sur laser 200 TW au HIJ (Jena) à 10 Hz
Mazzler pour obtention de faibles durées
Méthode : assurer un gain constant sur la plus grande largeur spectrale possible

## Slide 6
Accordabilité et durée variable
Trisorio et al. Opt. Exp. 19 20128 (2011)
Démonstration réalisée à 20 mJ, 100 Hz
Méthode : choisir le domaine spectral (l0 et dl) de gain

## Slide 7
R&D nécessaire pour transposition à 10kHz
Pourquoi? Problèmes de gestion de la thermique lorsque la cadence augmente
Exemple de dégradation du profil spatial du faisceau
amplifié lorsque l’énergie de pompage augmente
Tâches de R&D impulse liée à FAB1-10 :
Configuration d'amplificateur spécifique pour gestion de la thermique à 10kHz
Réduction de l'énergie totale dans le piedestal (<1%)
Accordabilité et de durée variable en condition FT
Asservissement CEP sur signal HHG

## Slide 8
FAB10
Ampli. 10kHz
<25fs; 2mJ
<25fs; 15mJ
FAB1
Ampli. 1kHz
800nm; 10kHz
Partie basse énergie (Front end)
stabilisé CEP
stabilisé CEP
stabilisé CEP
Laser FAB1-10
CALENDRIER DE L'ACCORD COLLABORATIF AT-CEA
ATTOLAB
2015: fourniture par AT du laser FAB1-10 "phase 1" (réception 12/2015): durée sub 25fs, stabilisation CEP, durée en mode FT non ajustable, pas d'accordabilité.
Partie basse énergie (Front end)
2015: fourniture par AT d'un Front end type FAB1-10 pour R&D collaborative
IMPULSE
2015-2016: R&D collaborative pour atteindre les specifications FAB1-10 "phase 2" (durée 15 fs & variable, accordabilité, contraste)
2016-2017: transfert sur FAB1-10 des techniques développées et validées dans IMPULSE => FAB1-10 "phase 2"

## Slide 9
SE10
SE1
Laser
FAB1-10
IMPLANTATION LABOS FAB1-10 et IMPULSE

## Slide 10
Synoptique Laser FAB1-10
Pré-ampli .& ampli. puissance 1kHz
JADE
JADE
JADE
JADE
JADE
Compresseur
15mJ@1kHz, <25fs, CEP
Amplificateur puissance 10kHz
Mesa HP
Compresseur
2mJ@10kHz, <25fs, CEP
Oscillateur
Verdi
Etireur
Booster / Ampli. régénératif 10kHz
Préampli 10kHz
Mesa
FRONT-END
Séparation 1kHz/10kHz

## Slide 11
IMPLANTATION LASER FAB1-10
Modules optiques
Alimentations
électriques
Compresseur FAB10
Compresseur FAB1
Front end
Amplificateur
puissance 1kHz
Amplificateur
puissance 10kHz
Lasers pompage 10kHz
Lasers pompage 1kHz

## Slide 12
PHOTO LASER
MISE EN PLACE DU LASER FAB-10

## Slide 13
PERFORMANCES OBTENUES AVANT EXPEDITION
Notes: Retirer la dernière ligne!

## Slide 14
BEAMCODES RGA et sortie amplis
MODE SPATIAL LASER FAB10
FAB1-10: Mode spatial en sortie d'ampli régénératif
FAB10: mode spatial en sortie d'amplificateur de puissance

## Slide 15
Laser livré à Saclay 5 Novembre
Mise en place des modules terminée
Câblage en cours
Finalisation réception 19 décembre 2015… si 0 soucis et 0 retards!
CALENDRIER DE LA DERNIERE LIGNE DROITE
MERCI !

## Slide 16
Les procédures d'accès aux plateformes laser d'ATTOLAB

## Slide 17
Les procédures d'accès aux plateformes laser d'ATTOLAB
Objectif global FAB1-10 : 48 semaines par an.
Accès interne ATTOLAB (60%)
A partir de mi 2016 (FAB1-10) ou 2018 (FABP)
Accès externe ATTOLAB (20%)
A partir de 2017 (FAB1-10) ou 2018 (FABP)
Maintenance et R&D (20%)
Inclut le transfert des développements IMPULSE2
Deux types d'accès considérés dans l'accord de consortium:
Accès interne : projet d'expérience porté par une Unité Partenaire d'ATTOLAB (+ collaborateurs)
Accès externe : projet d'expérience porté par un laboratoire non Unité Partenaire d'ATTOLAB

## Slide 18
Coordonnateur
Comité des
Unités Partenaires
Comité des
Parties
Comité Scientifique et de Programmes
Proposition
Membres du CUP | 
B. Carré | LIDyL
D. Dowek | ISMO
F. Delmotte | LCF
J.-M. Mestdagh | LFP
R. Lopez-Martens | LOA
M. Marsi | LPS
S Guizard | LSI
N Barrett K. Hricovini | SPEC LPMS
C. Nicolas | Soleil
Validation
Membres du CP | 
D. Normand | CEA
N. Keller | CNRS
G. Petite | Ecole Polytechnique
D. Boschetto | ENSTA
P. Georges | IOGS
P. Morin | SOLEIL
K. Hricovini | UCP
E. Augé | UPS
Evaluation/Conseil
Membres du CSP
Comité indépendant de 5 à 7 membres extérieurs aux Unités Partenaires d'ATTOLAB, experts dans le domaine de la dynamique ultra-rapide
STRUCTURE MANAGEMENT ATTOLAB
se réunit 4 fois/an
se réunit 2 fois/an

## Slide 19
PROCEDURE ATTRIBUTION TEMPS INTERNE (2/an)
Accord de consortium:
Le COMITE DES UNITES PARTENAIRES contribue à définir les programmes scientifiques qui sont développés sur les équipements par les UNITES PARTENAIRES, en tenant compte notamment des avis et recommandations du CSP. Il définit la durée et les dates de l’accès aux équipements réservés aux UNITES PARTENAIRES.
Le COMITE DES PARTIES valide les programmes scientifiques qui sont développés sur les équipements par les UNITES PARTENAIRES (…) ainsi que la durée et les dates d’accès aux équipements réservées aux UNITES PARTENAIRES (…) sur proposition du CUP.
Unité Partenaire
ATTOLAB
Unité Partenaire
ATTOLAB
Unité Partenaire
ATTOLAB
Unité Partenaire
ATTOLAB
COMITE DES UNITES PARTENAIRES
Proposition d'expériences
COMITE DES PARTIES
Discussion & arbitrage
Proposition
Validation / refus
COMITE SCIENTIFIQUE ET DE PROGRAMMES
Recommandations

## Slide 20
PROCEDURE ATTRIBUTION TEMPS EXTERNE
Accord de consortium:
Le COMITE DES UNITES PARTENAIRES organise les appels à projets annuels ouverts aux utilisateurs extérieurs ; il valide les choix du CSP en charge d’évaluer les projets et les temps d’accès aux EQUIPEMENTS correspondants,
Le COMITE SCIENTIFIQUE ET DE PROGRAMMES évalue les projets soumis à l’appel à projets annuel ouvert aux utilisateurs extérieurs. Il fait toutes recommandations utiles sur les projets à retenir ainsi que sur l’allocation du temps d’accès aux EQUIPEMENTS correspondants.
Le COMITE DES PARTIES valide les programmes scientifiques qui sont développés sur les EQUIPEMENTS par (…) les utilisateurs extérieurs, ainsi que la durée et les dates d’accès aux EQUIPEMENTS réservées (…) aux utilisateurs extérieurs, sur proposition du CUP.
Deux procédures d'accès externe :
L'appel d'accès externe lancé par ATTOLAB destiné aux membres de labos français
Le programme d'accès Transnational de LASERLAB destiné principalement aux membres de labos européens + autres labos de façon plus exceptionnelle (>20%)
Dans les 2 cas, les frais laser ne sont pas facturés aux visiteurs. Les frais de transport et de séjour sont pris en charge uniquement dans le cas de l'accès via LASERLAB.
Accès externe pour les scientifiques de laboratoires nationaux
Notes: Correspond à une obligation dans l'EquipeX

## Slide 21
ATTRIBUTION TEMPS EXTERNE NATIONAL (2/an)
5: Proposition
6: Validation/refus
COMITE DES UNITES PARTENAIRES
LABORATOIRES NATIONAUX
1: Appel à
propositions d'expérience
2: Propositions
d'expériences
COMITE DES PARTIES
3: transfert
après évaluation
faisabilité technique
COMITE SCIENTIFIQUE ET DE PROGRAMMES
Evaluation
4: Recommandations

## Slide 22
LLE3 (06/2012-11/2015): access offered to 20 research infrastructures located in 11 European countries.
LLE4 (12/2015-11/2019): access offered to 22 research infrastructures located in 12 European countries.
Accès extérieur européen via LASERLAB-EUROPE (I3)
CLL
FERMI
FELIX
Transnational Access Programme
access to laser research facilities all over Europe to carry out research in a large variety of research domains,
free of charge, including travel and accommodation.
on the basis of scientific excellence of a research proposal.
 Accès à FAB1-10 via LIDyL/SLIC et à FABP via le LOA
Coordonnateur: C.G. Wahlstrom (LLC)
http: //www. laserlab – europe.net

## Slide 23
Applicant
Proposal submission
Targeted Infrastructure
Technical feasibility check
Resources check
Proposition of 2-4 referees
Selection Panel
Choice of 2 referees
Eligibility check
Referees
Evaluation of the proposal
Selection Panel
Final decision
Ranking
Host Institution
Information of the applicant
Organization of the visit
Workflow of the proposal evaluation in LASERLAB-EUROPE






 CUP informé/associé aux étapes 2, 5 et 6.

## Slide 24: Accès ATTOLAB : procédures
Accès Interne (60%) | Accès Externe (20%) | R&D (20%)
UP ATTOLAB
COMITE DES UNITES PARTENAIRES
LASERLAB-EUROPE
recom
COMITE SCIENTIFIQUE ET DE PROGRAMMES
COMITE DES PARTIES
collab
Labo EU
AAP
Validation finale
Validation scientifique sélection
proposition
collab
Labo national

## Slide 25
"Vacuum beamlines deliver the synchronised pulses to end-stations for condensed matter physics and gas-phase chemistry. Experiments on Artemis exploit high harmonic generation to investigate ultrafast dynamics in experiments on gas, liquid and solid materials."(from CLF website)
The Artemis facility (CLF)
"Artemis is the CLF's facility for ultrafast laser and XUV science. Artemis is based on high repetition rate, few optical cycle and widely tuneable laser sources, and ultrafast XUV (10-100 eV) pulses produced through high harmonic generation." (from CLF website)
Quelques points de comparaison avec ARTEMIS (CLF)

## Slide 26
Quelques points de comparaison avec ARTEMIS (CLF)
 | ARTEMIS (2012-2014) | FAB1-10 (anticipé)
Types d'accès: | Externe | Interne et externe
Nombre d'appels par an | 2 | 2
LASERLAB | Oui | Oui
Comité d'évaluation indépendant pour appel externe | Oui | Oui
Nombre de semaines d'accès/an | 26 à 29 | 2x38 (total) 2x9(externe)
Nombre d'expériences par an | 7 à 10 | 
Horaires normaux d'opération | 9h00-17h00 | 8h15-17h00
Horaires normaux de fourniture de faisceau | 9h45-17h00 | 10h00-17h00
Heure limite de fourniture faisceau | 24/24 - 7/7 possible | 20h30 en semaine
Staff laser hors horaires normaux | Non | jusqu'à 18h30 typ.
Estimation du cout annuel de fonctionnement |  350k€ ? | ?

## Slide 27
Conclusion
L'accès sur ATTOLAB devrait commencer courant 2016 en interne et courant 2017 en externe.
Trois procédures d'accès différentes selon votre statut mais une même envie de vous accueillir!